ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

стрелкового оружия

┌───────────────────────────┬──────┬──────┬──────────┬───────────┐

│   Наименование            │Калибр│  Вес │Прицельная│Боевая ско-│

│    вооружения             │(мм)  │(кг)  │ дальность│рострельн. │

│                           │      │      │  (метрах)│  (в/мин)  │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Пистолет-пулемет МР2А1     │ 9.0  │ 3,75 │   200    │    100    │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Автомат. винтовка G-3      │ 7,62 │ 5    │   400    │    100    │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Автомат. винтовка М16А1, А2│ 5,56 │ 3,5  │ 500, 800 │    150    │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Ручной пул.М249Е1 "Миними" │ 5,56 │ 8    │  1000    │    250    │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Единый пулемет М60         │ 7,62 │ 8,33 │  1100    │    200    │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Единый пулемет MG-3        │ 7,62 │11,05 │  1200    │    250    │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Подст. гранатомет М203     │40    │ 1,59 │   400    │    7-9    │

├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────────┼───────────┤

│Подст. гранатомет НК69А1   │40    │ 2,03 │   350    │    7-9    │

└───────────────────────────┴──────┴──────┴──────────┴───────────┘

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

противотанковых средств:

┌───────────────────────┬─────┬────────────┬─────────┬─────────┐

│                       │     │ Прицельная │Бронепро-│ Боевая  │

│       Наименование    │ Вес │ дальность  │биваемо- │скорост- │

│                       │ (кг)├─────┬──────┤  сть    │рельность│

│                       │     │ min │ max  │  (мм)   │         │

├───────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ПТРК "Дракон-2         │ 7   │  30 │1500  │  770    │         │

├───────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ПТРК  "Тоу-2" БМП М2   │20,1 │  65 │3750  │  920    │         │

├───────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤

│ПТРК "Милан-2"         │ 6,55│  25 │2000  │  730    │         │

├───────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤

│СПТРК "Ягуар"          │     │  75 │4000  │  900    │         │

├───────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤

│РПГ М72А2              │ 2,76│     │ 200  │  270    │  однораз│

├───────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤

│РПГ "ПАнцерфауст-3"    │12,0 │     │ 500  │  700    │   4-6   │

├───────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────────┼─────────┤

│РПГ М202А1 "Флеш"      │12,5 │     │ 500  │  500    │4в.за 30с│

└───────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────────┴─────────┘

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

танков, боевых машин пехоты, бронетраспортеров:

┌───────────────┬───┬────┬──────────────────────────────────────┐

│               │Эки│Де- │           Вооружение                 │

│ Наименование  │паж│сант├─────────┬─────┬────────┬──────┬──────┤

│               │   │    │  пушка  │Приц.│Пулеметы│ Приц.│  ПТУР│

│               │   │    │         │даль.│        │ даль.│      │

├───────────────┴───┴────┴─────────┴─────┴────────┴──────┴──────┤

│                     Боевые машины пехоты                      │

├───────────────┬───┬────┬─────────┬─────┬────────┬──────┬──────┤

│БМП М2 "Бредли"│ 3 │  8 │25 мм АП │1300 │ 7,62 мм│ 1000 │"Тоу" │

├───────────────┼───┼────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼──────┤

│БМП "Мардер"   │ 3 │  7 │20 мм АП │1100 │2х7,62мм│ 1000 │"Милан│

├───────────────┴───┴────┴─────────┴─────┴────────┴──────┴──────┤

│                        Бронетранспортеры                      │

├───────────────┬───┬────┬─────────┬─────┬────────┬──────┬──────┤

│БТР М113       │ 1 │ 11 │         │     │12,7 мм │ 1000 │      │

├───────────────┼───┼────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼──────┤

│TR-1 "Фукс"    │ 2 │ 10 │20 мм АП │1100 │ 7,62 мм│ 1000 │      │

├───────────────┴───┼────┼─────────┴─────┴────────┴──────┴──────┤

│                   │Бр.з│      Танки                           │

├───────────────┬───┼────┼─────────┬─────┬────────┬──────┬──────┤

│М1А1           │ 4 │ 600│120 мм П │4000 │ 7,62 мм│ 1000 │  нет │

├───────────────┼───┼────┼─────────┼─────┼────────┼──────┼──────┤

│Леопард-2      │ 4 │ 600│120 мм П │4000 │ 7,62 мм│ 1000 │  нет │

└───────────────┴───┴────┴─────────┴─────┴────────┴──────┴──────┘

# Text boxes

9

10

11